## Slide 1
【図1】調理タイミング判定装置の全体構成ブロック図
調理タイミング判定装置 100
色彩センサー部 110 RGBCセンサー 111 (TCS3472) 白色LED照明 112
マイクロコントローラ部 120 (ESP32-S3) ・色空間変換 (RGB→XYZ→L*a*b*) ・色差判定 (ΔE算出) ・時系列追跡 (環状バッファ) ・予測通知 (変化率推定)
表示部 130 (タッチスクリーン) ・プリセット選択メニュー ・ΔEプログレスバー ・トレンドグラフ
通知部 140 ・スピーカー (880Hz/1100Hz) ・Wi-Fi/BLE
記憶部 150 (不揮発性メモリ) 目標色プリセット辞書: きつね色 [68.5, 12.3, 42.1] 飴色 [73.2, 8.7, 38.5] ハシバミ色 [65.0, 10.1, 30.2]
入力手段 (タッチパネル)
食品表面 (被計測対象)
白色基準面 (キャリブレーション用)
I2C

## Slide 2
【図2】色空間変換の処理フロー
TCS3472 RGBC値取得 (R, G, B, C)
正規化 r=R/C, g=G/C, b=B/C
ホワイトバランス補正 r'=r×coeff_R, g'=g×coeff_G, b'=b×coeff_B
逆sRGBコンパンディング c>0.04045: ((c+0.055)/1.055)^2.4 c≤0.04045: c/12.92
線形RGB → CIE XYZ (D65) 3×3マトリクス変換
CIE XYZ → L*a*b* (D65 white) L*=116·f(Y/Yn)-16 a*=500·(f(X/Xn)-f(Y/Yn)) b*=200·(f(Y/Yn)-f(Z/Zn))
出力: L*, a*, b*

## Slide 3
【図3】目標色プリセット辞書のデータ構造
ID | 色名_ja | 色名_en | L* | a* | b* | ΔE閾値 | カテゴリ
1 | きつね色 | Golden Brown | 68.5 | 12.3 | 42.1 | 6.0 | 揚げ物・焼き物
2 | 飴色 | Caramel | 73.2 | 8.7 | 38.5 | 5.0 | 炒め物
3 | ハシバミ色 | Hazelnut | 65.0 | 10.1 | 30.2 | 5.0 | 焼き菓子
4 | こんがり | Toasted | 60.0 | 15.2 | 35.8 | 6.0 | パン
5 | べっこう色 | Amber | 55.0 | 20.3 | 45.0 | 4.0 | カラメル
6 | 焦がしバター色 | Beurre Noisette | 48.0 | 12.5 | 28.0 | 4.0 | ソース
N | (ユーザー定義) | (user-defined) | ... | ... | ... | ... | ...

## Slide 4
【図4】調理タイミング判定方法の処理フロー
S1: プリセットから 目標色を選択
S2: 白色基準面の計測 → 補正係数算出
S3: 食品初期色を計測 → 初期ΔE算出
S4: 食品色の連続計測 RGBC→L*a*b*→ΔE算出
ΔE < 閾値？
No
Yes
予測: 残りcycles < 5 → 予告通知出力
S5: 目標色到達通知 アラーム音出力・到達画面表示

## Slide 5
【図5】ΔE時系列追跡および予測通知の動作説明図
ΔE
時間（サイクル）
50
40
30
20
10
5
ΔE閾値=5.0
● 予告通知発動 (残り≈5サイクル)
★ 目標到達 → アラーム
凡例: ─── = ΔE計測値の推移 ● = 予告通知発動点 ★ = 目標到達（ΔE < 閾値） --- = ΔE閾値ライン

## Slide 6
【図6】外付けクリップオン型実装例の外観図
CoreS3 本体 ┌──────────┐ │ dE: 12.3 │ │ ████░░░ │ │ Target: │ │ きつね色 │ └──────────┘ 表示部 130
│ Grove cable (I2C)
センサー部 110 ◉ RGBCセンサー 111 ◎ 白色LED 112
← クリップ機構
鍋 / フライパンの縁
▼ 照射・計測方向
調理中の食品 （被計測対象）
計測距離: 数cm〜10cm 照明: 白色LED内蔵 (照明条件統一)

## Slide 7
【図7】ユーザーインターフェース画面遷移図
MENU画面 TONGE ■ きつね色 ■ 飴色 ■ ハシバミ色 ■ こんがり ■ べっこう色 ■ 焦がしバター
CALIBRATE画面 白い面を センサーに かざしてください [タッチで開始]
MONITORING画面 ■Now ■Target dE: 15.2 ████████░░░ 62% L*=62 a*=11 b*=35 [トレンドグラフ] [タッチ:停止]
REACHED画面 きつね色 到達！ Time: 05:23 dE: 4.8 アラーム鳴動
長押し →
タッチ ↓
ΔE<閾値 →
← タッチ
タッチ(停止)